ELEKTRODINAMIKA

- Otpornici i ampermetri spojeni su prema shemi:

Kolike su vrijednosti na ampermetrima  A1, A2 , A3  ako je R1=5 ,R2 = 10 ,        U = 12V?

- Dopunite shemu odgovarajućum oznakama i odredite vrijednosti koje nedostaju:

- U akcleratoru teče struja jakosti 8 A. Površina presjeka snopa je 0.610-6 m2. Koliko elektrona prolazi presjekom snopa ako im je brzina 2.9  107 m/s ?

( rj.  n=2.87 1018 )

- Kolika je snaga električnog uređaja koji potroši 1.5 kWh energije u jednom

danu?

( rj.   P = 62.5 W )

- Izračunaj otpor i otpornost žice grijača površine presjeka 3mm2 duljine 4 m, ako pri naponu 220V grijačem teče struja  4 A.

( rj. R = 55 ;  = 4.125 10-5 m )

- *Ako na bateriju unutarnjeg napona 2.6 V spojimo otpornik 10 , teći će struja 230 mA. Kolika će struja teći ako umjesto otpornika 10  spojimo otpornik 15?

( rj. Ru = 1.3  ;   I2 = 159 mA )

- Kroz grijalicu snage 2kW teče električna struja jakosti 20 A. Koliki je otpor grijalice?

(  rj. R = 5    )

- *Niklena žica otpornosti 0.0724 10-6 m , duljine 130 m i površine presjeka 1mm2 priključena je na napon 22 mV. Kolika je snaga tog otpornika?

(  rj. R = 9.412  ;   P = U2/R ;  P = 5.14  10-6 W = 5.14 W  )

- Struja jakosti 1 A teče vodičem oblika kružnice polumjera 100 mm. Nađite magnetnu indukciju u središtu kružnice. (0 =4 10-7 Tm/A)

(  rj. B = 6.28 10-6 T = 6.28 T  )

- *Putanja snopa elektrona u katodnoj cijevi zavinuta je u kružnicu polumjera       2 cm magnetnim poljem 4.5 10-3 T. Kolika je brzina elektrona?

( me = 9.1 10-31 kg )

(  rj.  FL = Fcp ;    v = 1.58 107 m/s  )

- Koliki rad treba izvršiti da bi se vodič duljine 0.4m kojim teče struja jakosti 21 A pomakao za 0.25 m u magnetnom polju indukcije 1.2 T?

(  rj.  W = 2.52 J  )

RJEŠENJA